## Slide 1
Application Of Reinforcement Learning For Agent-based Production Scheduling
한국공학대 이건원

## Slide 2
목차
논문 내용
논문 기술 요약
논문 의의
논문 장점
논문 약점

## Slide 3
논문 요약
논문 내용
Introduction
스케줄링 문제는
NP-완전 문제에 해당하며, 기업들이 경쟁력을 갖추기 위한 중요한 요소이다.
Problem
기술의 발전으로 라우팅 유연성이 주목 받았고, 이로 인해 스케줄링 문제가 어려워짐.
Solution
스케줄링 문제를 해결하기 위해 100가지 이상의 디스패칭 룰이 제안됨.
디스패칭 룰은 하나의 성과에 집중되는 문제가 있다.
Application
제조 시스템에 RL 적용 사례
첫 번째 생산 재고 시스템의 유지 보수에 사용
두 번째 우주 왕복선에 사용.
위와 같은 이유로
강화 학습 필요

## Slide 4
정책, 환경 모델, 가치 함수, 보상 함수
논문 기술 요약 (강화 학습)
논문 내용
환경 모델
Single machine 환경으로 구성
상태-행동 쌍 Q(s, a) 테이블로 환경이 구성되어 있음.
상태는 버퍼에 있는 작업 수, 그 작업들의 총 지각률로 정의.
행동은 (EDD, SPT, FIFO)로 결정
보상 함수
세 가지 보상 체계로 구성
최대 지연 시간 값과 방금 완료된 작업의 지연시간을 비교하여 크면 -1 그렇지 않으면 +1의 보상을 받습니다.
완료된 작업이 지각이면 -1 지각이 아니면 +1의 보상을 얻습니다.
작업이 늦게 완료될수록 음의 보상이 커지고 일찍 완료될수록 보상이 커집니다.
세 가지 목적
최대 지연 시간을 최소화합니다.
지각하는 작업 수를 최소화합니다.
평균 지연 시간을 최소화합니다.

## Slide 5
현대 제조 산업 스케줄링에서 기존에 사용되었던 연구되었던 디스패칭 룰의 경우 한계가 있다. 복잡한 현대 제조 산업 스케줄링에서도 좋은 성능을 보일 수 있는 강화학습을 이용한 스케줄링 방법을 제안하였다.
이 논문의 결과에서 강화학습이 실제로 성능이 좋은 디스패칭 룰을 선택하는 경향이 있다는 것을 증명하여 강화학습을 이용해서 스케줄링 했을 때 좋은 결과를 보일 수 있다는 가능성을 보여주었다.
논문의 의의
논문의 의의

## Slide 6
강화 학습을 이용하여 복수 개의 디스패칭 룰을 적절히 조합하여 스케줄링하는 방식은 기존의 단일 디스패칭 룰에 비해 여러 가지 성과를 동시에 고려할 수 있는 장점을 가지고 있다. 이 방식은 한 개의 성과에만 집중하는 디스패칭 룰의 한계를 극복할 수 있다.
복잡한 제조 공정에서는 기존의 방법으로는 성능을 향상시키기 어려운 경우가 많다. 이는 제조 공정의 복잡성으로 인해 인간의 직관적인 접근이 한계를 가지기 때문이다. 하지만 강화 학습을 이용하면 사람들이 성능을 높이는 방법을 몰라도, 에이전트가 직접 환경에서 학습함으로써 복잡한 문제에 대처할 수 있다.
논문 장점
논문 장점

## Slide 7
보상을 제대로 설정하지 않은 것 같다.
a. 문제의 보상의 경우 매번 최대 지연 시간과 현재 지연 시간을 비교해서 크면 -1, 작으면 +1의
보상을 주고 있는데, 이럴 경우 몇 개의 문제를 최대한 지연 시키고 다른 문제를 지연되지 않게
스케줄링 하면 보상이 커지게 될 수 있기 때문이다.
결론 부분을 보았을 때 강화학습이 실제로 성능이 좋은 디스패칭 룰을 선택하는 경향이 있다라는 언급만 있을 뿐 강화학습이 얼마나 성능 증가를 이뤄냈는지에 대한 언급이 없어, 강화학습을 이용한 방법론이 실제로 유의미한 지 알기 어렵다.
서론 부분에서 디스패칭 룰의 단점을 하나의 성과에만 집중되는 문제가 있고 그 대안으로써 강화학습이 제안되었는데, 결론 부분에 이에 대한 분석이 언급되어 있지 않다.
논문 약점
논문 약점